## Slide 1
面包板电子实践
复旦大学 芯创讲师团
2025年4月
——逻辑门电路

## Slide 2
逻辑与逻辑门

## Slide 3
基本逻辑运算
二值逻辑
：假的，错的 太阳西升东落；1+1=3；狗是一种植物
：真的，对的 太阳东升西落；1+1=2；狗是一种动物
二值逻辑不可比较。1和0仅代表真与假，不代表数值大小。

## Slide 4
基本逻辑运算
非
为假时为真，为真时为假
例：
  太阳东升西落 -> 太阳不是东升西落
  1 + 1 = 3 -> 1 + 1 ≠ 3
非门真值表

## Slide 5
基本逻辑运算
与
和同时为真，方为真
例：
  太阳西升东落的同时……
与门真值表

## Slide 6
基本逻辑运算
或
和有一个为真，即为真
例：
  狗是一种动物，或者……
或门真值表

## Slide 7
基本逻辑运算
与或非的组合
与：
或：
非：
优先级：非、与、或，有括号优先算括号
练习：画出以下逻辑函数对应的逻辑电路

## Slide 8
复合逻辑运算
与非
或非
思考：
请画出与非门、或非门真值表
思考：
如何用与非门实现非、与、或、或非逻辑

## Slide 9
复合逻辑运算
异或
，
同或
AB相同才为真
思考：
请画出异或门、同或门真值表

## Slide 10
逻辑代数基本定理（运算律）
证明方法
公式法
枚举法（真值表）
思考：
如何用与非门实现非、与、或、或非逻辑

## Slide 11
面包板入门
——小灯泡电路制作

## Slide 12
元器件基础
面包板
面包板是一种多用途的万能实验板，可以将小功率的常规电子元器件直接插入，搭接出各式各样的实验电路。
元器件可以反复插接、重复使用，便于电路调试、元件调换，非常适合初学电子技术的用户使用。
130线面包板
130线面包板背面
内部导通
X通常接电源正极，Y通常接地
130线面包板连接关系
X
Y
4组导通
3组导通
4组导通
Notes: 导通区域介绍
130线面包板得名由来（面包板凹槽上下各65列，共计130列）
用导线演示如何接通两个不同列

## Slide 13
元器件基础
电阻器
色环电阻：在电阻封装上（即电阻表面）涂上一定颜色的色环，来代表这个电阻的阻值，常见类型为四色环和五色环。
四色环：前两环分别代表阻值的两位有效数，第三环代表10的幂数，第四环代表误差。
五色环：前三环分别代表阻值的三位有效数，第四环代表10的幂数，第五环代表误差。
以五色环表示法为例，“棕、黑、黑、黑、棕”= 100Ω电阻，误差±1%
原理图
实物图
装配图
请挑出一个1K、100K电阻

## Slide 14
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路实物图
小灯泡电路装配图
1K电阻 第二列

## Slide 15
元器件基础
二极管
二极管是由导电能力介于导体和绝缘体之间的物质制成的器件，故而称之为半导体二极管。半导体二极管由1个PN结构成，具有单向导电的特性。
普通二极管
发光二极管
在管身的一端印有黑色圆环，表明该端引脚是负极，另一端是正极。 最大工作电流为75mA。 正向压降0.7V，反向压降100V。
长引脚的是正极，短引脚的是负极。 建议工作电流为5~10mA。 反向压降较小，不可反接。
实物图
原理图
装配图
实物图
原理图
装配图
请挑出一个发光二极管

## Slide 16
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路实物图
小灯泡电路装配图
红色小灯泡 第二列 长引脚为正极 短引脚为负极 正极在上

## Slide 17
导线
导线实物图
小灯泡电路装配图
小灯泡电路实物图
导线 第二列
元器件基础

## Slide 18
元器件基础
正极符号
接地符号
(负极符号）
电源
电池盒+1.5V电池4节
实物图
原理图
装配图
或
正极
负极
正极
负极
红色 正极
黑色 负极
注：单节电池有凸起侧为正极，平整侧为负极。
装入电池盒时负极与弹簧相连。

## Slide 19
小灯泡发光电路制作
小灯泡电路实物图
小灯泡电路装配图
红线（正极）在上，黑线（负极）在下

## Slide 20
逻辑门电路实验

## Slide 21
实验简介
逻辑门实验：在本实验中，利用4011集成电路中的4个与非门分别实现非门、与门、或门、或非门的效果。【拓展实验：可利用4069集成电路中的6个非门，与4011集成电路一起实现异或门、同或门的效果。】
与非门电路实物图
Notes: 双色闪光灯实验是认识555集成电路的入门实验，在该实验中，我们巧妙地利用了555定时器芯片，将其配置为一个多功能的多谐振荡器。通过精心设计的电路连接，该振荡器能够稳定地生成周期性的振荡波形。这些波形随后被用来驱动两个发光二极管，也就是我们常见的小灯泡。随着振荡波形的不断变化，这两个小灯泡呈现出一种引人注目的交替闪烁效果，为实验增添了一份生动的视觉体验。

## Slide 22
电路中的0和1
面包板电路中的0和1
面包板电路中的0和1
0：低电平，电压接近于0V。
1：高电平，电压接近于电源电压。
开关S1断开时，Vo为0V，低电平，逻辑值为0；
开关S1闭合时，Vo为6V，高电平，逻辑值为1。
Notes: 提示同学们将实物连接在面包板最右侧4组
选择一列，用电阻连接最上面一排(X)和中间上半列，用小灯泡跨接在凹槽上，用导线连接下半列和最下面一排(Y)

## Slide 23
4011集成电路
4011集成电路(芯片)
引脚的识别顺序是将芯片正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号，最终左上端的是最后一个引脚,该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。
4069集成电路内部原理图
4011集成电路实物图
Notes: 介绍555芯片得名由来，注意带大家对应一下实物引脚和内部原理图引脚

## Slide 24
实验1 与非门
原理图
实物图

## Slide 25
实验2 非门
原理图
实物图

## Slide 26
实验3 与门
原理图
实物图

## Slide 27
实验4 或门
原理图
实物图

## Slide 28
实验5 或非门
原理图
实物图

## Slide 29
拓展实验
4069集成电路内部原理图
4011集成电路实物图
4069集成电路(芯片)
引脚的识别顺序是将芯片正面摆放，有缺口的一端在左边，左下端的引脚为第1脚，按逆时针方向依次编号，最终左上端的是最后一个引脚,该引脚也是集成电路的电源正极。右下端的引脚是集成电路的电源负极。
Notes: 介绍555芯片得名由来，注意带大家对应一下实物引脚和内部原理图引脚

## Slide 30
拓展实验1 异或门
原理图
实物图

## Slide 31
拓展实验2 同或门
原理图
实物图

## Slide 32
THANK YOU